## Slide 1
Orientação a Objetos
Diagrama de Classes

## Slide 2: Diagrama de classes
Um diagrama de classes descreve:
Os tipos de objetos presentes no sistema;
Os vários tipos de relacionamentos estáticos
existentes entre os objetos.
Um diagrama de classes também mostra:
As propriedades de cada classe; As operações de cada classe;
As restrições que se aplicam à maneira como os objetos estão conectados.

## Slide 3: Classes
Representam os tipos de objetos existentes no modelo.
Descritas a partir de seus atributos, operações e restrições.
Podem ser organizadas segundo uma estrutura de generalização/especialização.
Classes podem
ser identificadas a partir das especificações de casos de uso,
sendo
normalmente associadas a substantivos.

## Slide 4: Classes abstratas
São classes que não podem ser instanciadas diretamente.
Possuem seu nome representado em itálico.

## Slide 5: Propriedades e operações
A UML utiliza a palavra característica como um termo geral que cobre as propriedades e operações de uma classe.

## Slide 6: Propriedades
As propriedades representam as características estruturais de uma classe.
As propriedades são um conceito simples, mas elas aparecem em duas notações bastante distintas: atributos e associações.
Embora pareçam bastante diferentes em um
diagrama, na realidade, tratam-se da mesma coisa.

## Slide 7: Atributos
A notação de um atributo descreve uma propriedade como uma linha de texto dentro da caixa de classe em si.
Exemplo de notação de atributo:
- nome: String [1] = “Sem nome” { readonly }

## Slide 8: Atributos
Forma completa de um atributo:
visibilidade nome: tipo multiplicidade = valor-por-omissão {lista de propriedades}
Somente o nome é necessário.
Visibilidade:
(+): público;
(-): privado;
(#): protegido.
Tipo:
Restrição sobre o tipo de objeto que pode ser colocado no atributo.
Multiplicidade:
Exemplos de multiplicidades: 1, 0..1, *
Valor-por-omissão:
Valor do atributo quando criado, que é mantido enquanto o atributo não
recebe um novo valor.
Lista de propriedades:
Permite indicar propriedades adicionais para o atributo.

## Slide 9: Associações
Outra maneira de anotar uma propriedade é como uma associação.
Uma associação é uma linha cheia entre duas classes, direcionada da classe de origem para a classe de destino.

## Slide 10: Associações
O nome da propriedade fica no destino final da associação, junto com a multiplicidade.
O destino final da associação é a classe que é o tipo da propriedade.

## Slide 11: Atributos e associações
Geralmente, atributos são utilizados para coisas pequenas, como datas, valores booleanos, números etc.
Associações classes mais pedidos.
geralmente são usadas para significativas, como clientes e
Essa escolha está muito mais relacionada à ênfase do que a qualquer significado subjacente.

## Slide 12: Operações
Operações são as ações que uma classe sabe realizar.
As operações correspondem aos métodos presentes em uma classe.
Normalmente, as operações simples de manipulação de atributos (get e set) não são mostradas, pois essas operações, na maioria das vezes, podem ser inferidas.

## Slide 13: Operações
A sintaxe completa da UML para operações é:
visibilidade nome {lista-de-parâmetros}: tipo-de-retorno {lista-de-propriedades}
Visibilidade:
(+): público;
(-): privado;
(#): protegido.
Nome:
Sequência de caracteres que dá nome à operação.
Lista-de-parâmetros:
É a lista de parâmetros da operação.
Tipo-de-retorno:
É o tipo do valor retornado, se houver um.
Lista-de-propriedades:
Permite indicar propriedades adicionais para o atributo.
Exemplo:
+ retornarSaldoEm (data: Date): Dinheiro

## Slide 14: Generalização
Um exemplo típico de generalização é o que envolve pessoas físicas e jurídicas.
Elas têm diferenças mas também possuem muitas semelhanças.
As semelhanças podem ser colocadas em uma superclasse geral chamada Pessoa.
As diferenças de cada subclasse são colocadas em
suas respectivas subclasses.

## Slide 15: Generalização
Todos os atributos e operações da superclasse são herdados pela subclasse.
Uma subclasse pode sobrepor nenhum, um ou todos os métodos de sua superclasse.

## Slide 16: Generalização – Exemplo 1

## Slide 17: Generalização – Exemplo 2

## Slide 18: Generalização
Substituição: dentro de qualquer código que utilize um objeto cujo tipo é definido em uma superclasse, um objeto cujo tipo é definido por uma subclasse da superclasse supracitada pode ser utilizado em substituição ao objeto do tipo da superclasse.
Exemplo: se a classe Conta possui uma associação com a classe Pessoa denominada “correntista”, então a propriedade “correntista” pode receber tanto objetos do tipo PessoaFisica quanto objetos do tipo PessoaJuridica.

## Slide 19: Foi visto até aqui